УТВЪРЖДАВАМ:	(П)

Веселин Василев

Изпълнителен директор

на ИА „Железопътна администрация“

ПРАВИЛНИК

ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕРИЙНОТО ОЗНАЧАВАНЕ,

НОМЕРИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА НАДПИСИ И ЗНАЦИ

НА ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ

В

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

гр. София

2017 г.

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Правилникът съдържа правила, които определят реда и отговорностите на служителите в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" за определяне на 12-цифровия идентификационен код (европейски номер на возилото EVN) на тяговия подвижен състав (в това число локомотиви, мотриси и мотрисни влакове), въведен в експлоатация по националната ЖП инфраструктура на Република България и изискванията за поставяне на маркировка - надписи и знаци от външните страни на ТПС и в кабината на машиниста.

Чл.2 Правилата са разработени в съответствие с Директива 2008/57/ЕО за оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Общността на Европейския парламент, ТСОС „Експлоатация и управление на движението“ Решение 2012/757/ЕС – допълнение 6 към Решението, Решение 2007/756/ЕО и Решение 2011/107/EC - Решение на комисията от 10 февруари 2011 година за изменение на Решение 2007/756/ЕО за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, като са ползвани изискванията на UIC 640:2003 „Знаци, надписи, указатели и означения на ТПС“ и UIC 438-3 „Обозначаване на тягови возила“.

Чл. 3 (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" води и актуализира Националния регистър на возилата (за краткост НРВ).

(2) Поддържането на данните в НРВ и определянето на 12-цифровия идентификационен код на ТПС се извършва от служители на ИАЖА, с делегирани правомощия.

Чл. 4 Регистъра по чл. 3 е публичен.

Чл.5 (1) Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" издава 12-цифровия идентификационен код на въведените в експлоатация возила – локомотиви, мотриси и мотрисни влакове, в следните случаи:

т.1 Когато железопътното превозно средство е новопроизведено (прототип) и получи първоначално разрешение за въвеждане в експлоатация по националната жп инфраструктура.

т.2 Когато железпътните превозни средства са съществуващи, имат разрешение за въвеждане в експлоатация в друга държава и са въведени в експлоатация за движение по националната инфраструктура, но са заявени за издаване на нов12-цифров идентификационен код и вписване в НРВ.

- Когато железопътните превозни средства в Република България са съществуващи, нямат доказателства за въвеждане в експлоатация и не са вписани в НРВ.

(2) Дванадесет цифровия идентификационен код на ТПС се определя и предоставя еднократно.

(3) Издаденият по ал.1 номер следва да се маркира върху превозното средство от лицето, получило разрешение за въвеждане в експлоатация.

Чл. 6 По националната жп инфраструктура не може да се движи ТПС:

т.1 Който не е вписан в Националния регистър на возилата.

т.2 Който е вписан в друг регистър, различен от НРВ, но няма издадено Допълнително разрешение за въвеждане в експлоатация за Република България.

- ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Чл. 7 От обхвата на правилника се изключват товарните и пътнически вагони, както и специализираните машини (РССМ).

- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Чл.8 (1) Настоящите правила са задължителни за служителите по чл. 3 ал.2, както и за останалите заинтересовани лица в Агенцията.

(2) Термина „возило“ в настоящия правилник се отнася за ТПС - локомотиви, мотриси и мотрисни влакове и изключва возилата по чл. 7.

ГЛАВА 1

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 12-ЦИФРОВ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТПС

Чл.9 Европейският идентификационен код идентифицира еднозначно и постоянно жп превозни средства, за времето на тяхната експлоатация.

Чл. 10 (1) Всяко железопътно превозно средство получава номер, съставен от 12 цифри, наречен Европейски идентификационен код или европейски номер на возилото - EVN, който условно съдържа международен и национален блок, показан на схема 1.

Схема 1

| Определяне на 12 цифров идентификационен код на ТПС | МЕЖДУНАРОДЕН БЛОК | НАЦИОНАЛЕН БЛОК | Контр. цифра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Код за типа на ТПС | Код на държавата | Код (номер) на серията на ТПС | Пореден № на единицата ТПС от серията | - |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2 цифри | 2 цифри | 4 цифри | 3 цифри | 1 цифра |
|  | ДЪРЖАВИ НА ЕС | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ |  |

(2) Международния блок е в сила за всички държави членки на ЕС и включва първите четири цифри от номера на ТПС, както следва:

т.1. Първите две цифри дават информация за годността за оперативна съвместимост и типа на возилото.

т.2 Третата и четвъртата цифра определят цифровия код на държавата, в която е регистрирано возилото.

(3) Европейският номер на возилото трябва да бъде променен, когато престане да отразява годността за оперативна съвместимост или техническите характеристики съгласно настоящия правилник, поради технически изменения по возилото. Такива технически изменения може да наложат ново въвеждане в експлоатация.

(4) Националния блок включва седем цифри от 0000000 до 8999999, съгласно европейските правила.

Значението на тези цифри се определя с чл. 11 от настоящия правилник.

Чл. 11 (1) Обозначаването на позициите при определяне на 12-цифровия идентификационен код на ТПС е показан на схема 3.

Схема 3

| ЦИФРИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Първата позиция за ТПС  задължително е 9, съгласно Решение 2012/757/ЕС от 14 ноември 2012 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз и за изменение на Решение 2007/756/ЕО ;

- Втората позиция описва типа на ТПС. С тази позиция задължително се използват следните кодове, дадени в Таблица №1:

Таблица №1

| Цифров код (цифра 2) | Тип на тягово возило |
| --- | --- |
| 0 | Разни возила; |
| 1 | Електрически локомотив; |
| 2 | Дизелов локомотив; |
| 3 | Електрически мотрисен влак (високоскоростен); |
| 4 | Електрически мотрисен влак (с изключение на високоскоростни); |
| 5 | Дизелов мотрисен влак; |
| 6 | Специализиран прицепен вагон; |
| 7 | Маневрен електрически локомотив; |
| 8 | Маневрен дизелов локомотив; |
| 9 | Специално возило; |

- Трета и четвърта позиция съкратено обозначават държавата, в която е регистриран ТПС. За Република България този код на обозначаване е  52.

- Пета, шеста, седма и осма позиция обозначават техническите характеристики на ТПС, като:

т.1 Пета и шеста позиция за Република България към настоящия момент са приети „00“.

т.2 Седма и осма позиция показват серията на тяговото возило и дават информация за характеристиките на тяговия подвижен състав (електрически, дизелов) и предназначението му (влаков, маневрен, универсален, мотрисен), както и някои други данни.

- Девета, десета и единадесета позиция от 12 цифровия идентификационен код на ТПС) означава поредността на единицата произведен състав от серията.

| EVN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пример:

Определяне на 12 цифров идентификационен код на дизелов локомотив от серия 55, пореден номер от серията – 237, ще бъде съгласно схема 2.

Схема 2

| МЕЖДУНАРОДЕН БЛОК | НАЦИОНАЛЕН БЛОК | Контролна цифра |
| --- | --- | --- |
| Код за типа на ТПС | Код на държавата | Код (номер) на серията на ТПС | Пореден № на единицата ТПС от серията | - |
| 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 |

- За определяне на серията на ТПС, включващ позиции по ал.5, т.2 се използват следните кодове:

| № | СЕРИЯ | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 01 до 09 | за влакови дизелови локомотиви |
| 2 | от 10 до 19 | за дизелови мотриси и мотрисни влакове (ДМВ) |
| 3 | от 20 до 29 | СВОБОДНА |
| 4 | от 30 до 39 | за електрически мотрисни влакове (ЕМВ) |
| 5 | от 40 до 49 | за влакови електрически локомотиви |
| 6 | от 50 до 59 | за маневрени дизелови локомотиви |
| 7 | от 60 до 69 | за маневрени електрически локомотиви |
| 8 | от 70 до 79 | за влакови теснопътни (760 мм) локомотиви и мотриси за маневрени теснопътни (760 мм) локомотиви |
| 9 | от 80 до 89 | СВОБОДНА (за електрически локомотиви) |
| 10 | от 90 до 99 | за специален подвижен състав |

- Допускат се различни разновидности за деветата позиция от ал.6 на групи от локомотиви или мотрисни влакове от една серия, които могат да се означават с различни подсерии, като за целта първата цифра от поредния номер се използва за отбелязване на подсерията.

- При мотрисите и мотрисните влакове деветата цифра от поредния номер има значение съгласно Таблица №2:

Таблица №2

| Обозначаване на деветата цифра от поредния номер на мотрисни влакове | Тип вагон |
| --- | --- |
| Цифри 0 или 1 | моторен (тягов) вагон (мотриса) |
| Цифри 2 или 3 | междинен вагон с тягово оборудване |
| Цифри 4 или 5 | междинен вагон без тягово оборудване |
| Цифра 6 | специален междинен вагон |
| Цифри 7 или 8 | команден вагон |
| Цифра 9 | салон – вагон |

- Дванадесета позиция (1 цифра) показва контролната цифра, която се определя по следния начин:

т.1. Числата в четните позиции на основния номер (отдясно наляво) се взимат с тяхната собствена десетична стойност;

т.2. Числата в нечетни позиции на основния номер (отдясно наляво) се умножават по две;

т.3. Изчислява се сумата, получена от числата в четни позиции и всички числа, които съставляват частичните произведения, получени от нечетните позиции;

т.4. Взема се цифрата на единиците на тази сума;

т.5. Числото, необходимо за допълване на единиците до 10, представлява контролната цифра, ако тези единици са нула, то контролната цифра също ще бъде нула.

Пример:

Основен номер       			9    4    5    2    0    0    3    1    0    0    4

Коефициент за умножение 		2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2

18  4    10   2   0     0   6    1    0    0    8

Сума: 1+8+4+1+0+2+0+0+6+1+0+0+8 = 31

Цифрата на единиците на тази сума е 1.

Контролната цифра ще бъде 9 и регистрационния номер е 94 52 0031 004-9.

Чл. 12 Сериите и поредните номера на локомотивите, мотрисните влакове и мотрисите се определят от лицата по чл. 3, ал.2.

Чл. 13 (1) Към момента свободните и заети позиции по серии ТПС са дадени в т.1 на Приложение №1 към настоящия правилник.

- Преминаването от настоящата към нова система за определяне на сериите ТПС в Република България е дадено в т.2 на Приложение №1 към настоящия правилник.

- Съществуващите в момента серии ТПС следва поетапно да се адаптират от лицата по чл. 3, ал.2 към изискванията на настоящия правилник, в съответствие с т.2 на Приложение №1 към него.

- За запазване на съществуващите поредни номера на някои ТПС, при преминаване от съществуващата към новата система на определяне на сериите, съгласно т.1 и т.2 от Приложение №1 на правилника,  поредните номера могат да не започват от 001 и да не са последователни, а да се приемат по преценка.

Чл. 14 Изведените от експлоатация и отписани от НРВ локомотиви, мотриси и мотрисни влакове, вкл. парни локомотиви, музейни експонати и други запазват досегашното си серийно означение и поредно номериране.

ГЛАВА 2

ПОСТАВЯНЕ НА НАДПИСИ И ЗНАЦИ (МАРКИРОВКА)

- МАРКИРОВКА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ТПС И ВЪТРЕ В КАБИНАТА НА МАШИНИСТА

Чл. 15 Европейският идентификационен код на ТПС се допълва от буквени означения, които включват съкращение за страната, в която е регистрирано возилото (например за Република България е приет код BG) и маркировката на стопанисващия возилото – VKM.

Чл. 16 (1) За новопроизведен ТПС, който се използва за движение по националната жп инфраструктура, 12-цифреният номер се нанася физически върху самото возило в рамките на 1 (един) месец след определянето на номер и вписването му в НРВ, за което собственика или ползвателят се уведомява.

(2) За ТПС, въведен в експлоатация и вписан в НРВ, с определен 12 цифров идентификационен код, предназначен за използване по международни съобщения, с изключение на запазените за ползване возила с исторически характер: 12-цифреният номер следва да е нанесен физически върху ТПС в рамките на шест години след определянето на номер в НРВ.

(3) За ТПС, предназначен за използване за вътрешни съобщения, и за возила, запазени за ползване с исторически характер: физическото нанасяне на 12-цифрения номер е по желание.

Чл. 17  (1) Главните букви и цифрите, които съставляват надписа на маркировката на 12-цифровия идентификационен код са: минимална височина от 80  mm до 120 mm, изписани с безсерифен шрифт (Arial Narrow) с типографско качество.

- По-малка височина може да се използва само, ако няма друга възможност за нанасяне на маркировката, освен върху надлъжните греди от рамата на ТПС.

- Маркировката не може да бъде поставяна по-високо от 2 метра над нивото на релсите.

- Стандартният 12-цифров европейски номер трябва да бъде нанесен върху всяка една от страните на тяговия подвижен състав.

- Стандартният 12-цифров европейски номер се изписва и във всяка кабина на ТПС с безсерифен шрифт (Arial Narrow) с височина 45÷55 mm .

- Ползвателят на ТПС може да добави с букви, по-големи от тези на европейския идентификационен код на возилото, собствена цифрова маркировка (съдържаща основно цифри от серийния номер, допълнени от буквен код), използвана при експлоатацията.

Чл. 18 Маркировка на стопанисващия возилото (VKM), съгласно регистрация в НРВ – буквено-цифров код, се състои от 2 до 5 символа и се изписва върху ТПС, в близост до номера му.

Пример:

Чл. 19 Ако  маркировките на ТПС се отклоняват от разпоредбите на този правилник, следва  да бъдат приведени в съответствие с него, в срок до 6 месеца от датата на влизане в сила на правилника.

Чл. 20 Допуска се подчертаването на включения в 12 цифров идентификационен код стар (досегашен) номер на возилото и съкращението за страната, в която е регистрирано возилото:

Чл. 21 Съществуващият „стар“ номер на локомотива – разположен на страничните и челни стени на локомотива и в кабините му, излят от метал на табелка, изработен от метални цифри, маркиран с големи цифри и др. може да се запази (с изключение на контролната му цифра, ако не съвпада с новоизчислената).

Чл. 22 Буквена маркировка на годността за оперативна съвместимост - „TEN“ се поставя на превозно средство, което:

т.1. отговаря на изискванията на всички съответни ТСОС, действащи в момента на въвеждането му в експлоатация, и е било допуснато за въвеждане в експлоатация;

т.2. е получило разрешение, валидно за всички държави членки.

Чл. 23 (1) Превозни средства, които нямат разрешение за въвеждане в експлоатация във всички държави членки, трябва да бъдат с маркировка, указваща държавите членки, за които возилото има разрешение да бъде пускано в експлоатация. Маркировката следва да бъде в съответствие със схема 4, където кодът D показва коя е държавата членка, която е дала първото разрешение (в дадения пример — Германия), а кодът F показва коя държава членка е дала второто разрешение (в дадения пример — Франция). Буквените кодове за държавите членки са в съответствие с част 4 от допълнение 6 към Решение 2007/756/ЕО.

Схема 4

(2) В приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4 и приложение № 5, които са неразделна част от правилника, са дадени скици на серии локомотиви, с обозначаване на знаците и надписите, които задължително се поставят върху рамата, надстройката (коша) и в кабините им. Други надписи, знаци и обозначения на ТПС са дадени в Приложение № 6 на правилника.

- ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРКИРОВКА НА СТОПАНИСВАЩИЯ ВОЗИЛОТО - VKM

Чл. 24 (1) Маркировката на стопанисващия возилото (VKM) е буквен код, съставен от 2 до 5 букви (*).

(2) Маркировката на стопанисващия возилото се нанася върху всяко возило, в близост до европейския номер на возилото.

(3) VKM посочва стопанисващия возилото, съгласно регистрацията в националния регистър на возилата.

(4) Маркировката на стопанисващия возилото (VKM) е уникална и валидна във всички страни, обхванати от ТСОС, както и във всички страни, сключили споразумение, което включва прилагане на системата за номериране на возилото и маркировката на стопанисващия возилото.

Чл. 25 (1) VKM е начин за представяне на пълното или съкратеното име на стопанисващия возилото, по възможност така, че да може да бъде разпознато. Могат да се използват всичките 26 букви от латинската азбука. В маркировката VKM се използват главни букви. Букви, които не са първи букви в думите, образуващи името на стопанисващия, могат да бъдат написани в долен регистър (с малки букви). При проверката на еднозначността малките букви се разглеждат като главни.

(2) Буквите могат да съдържат диакритични знаци (**). При проверка на еднозначността използваните при тези букви диакритични знаци се пренебрегват.

(3) За возила, чиито стопанисващи пребивават в страна, която не използва латинска азбука, след VKM може да бъде разположен превод на маркировката на нейната собствена азбука, разделен от нея чрез знака наклонена черта („/“). Тази преведена маркировка на стопанисващия возилото не се взема под внимание при обработка на данните.

Чл.26 (1) На един стопанисващ возило могат да бъдат издадени повече от една маркировки VKM, в случай че:

т.1 стопанисващият возилото има официално име на няколко езика,

т.2 стопанисващият возилото има основателни причини, за да направи разграничение между различните паркове на возила в своята организация.

(2) Обща VKM може да бъде дадена на група от предприятия:

т.1 които принадлежат към обща корпоративна структура (например холдингова структура),

т.2 които принадлежат към обща корпоративна структура, която е определила и упълномощила един от своите органи да се занимава с всички въпроси от името на всички останали,

т.3 които са упълномощили отделно, единствено юридическо лице да се занимава с всички въпроси от тяхно име, като в този случай юридическото лице е стопанисващият.

Чл. 27 (1) Регистърът на VKM е публичен и се актуализира в реално време.

(2) Заявление за VKM се подава пред ИАЖА на заявителя и се предава на ЕЖА. VKM може да бъде използвана едва след публикуването ѝ от ЕЖА.

(3) Притежателят на VKM трябва да информира ИАЖА, когато престане да използва VKM, и Агенцията да предаде тази информация на ЕЖА. Дадена VKM се отменя, след като стопанисващият докаже, че маркировката е била променена върху всички возила, за които се отнася. Тази маркировка не се преиздава 10 години. Преиздава се на първоначалния стопанисващ или, по негово искане, на друг стопанисващ.

(4) VKM може да бъде прехвърлена на друг стопанисващ, когато той е наследил първоначалния стопанисващ. VKM остава валидна, когато стопанисващият сменя своето име с име, което няма никаква прилика с VKM.

(5) В случай на промяна на стопанисващия, която води до промяна на VKM, засегнатите возила трябва да бъдат маркирани с новата VKM в срок от три месеца от датата на регистриране на промяната на стопанисващия в националния регистър на возилата. В случай на несъответствие между маркировката VKM, нанесена върху возилото, и съхраняваните в националния регистър на возилата (НРВ) данни, регистрацията в НРВ има предимство.

(*) NMBS/SNCB могат да продължат да използват буквата „B“, оградена с окръжност.

(**) Диакритичните знаци са „знаци за ударение“ като например при Á, Ç, Ö, Č, Ž, Å и т.н. Специални букви като Ø и Æ се представят с единична буква; при проверките за еднозначност Ø се разглежда като O, а Æ като A.“

- ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. Всички локомотиви, мотриси и мотрисни влакове, които се движат по националната инфраструктура, след влизане в сила на настоящия правилник, следва да притежават серии и 12 цифрови идентификационни кодове, в съответствие с настоящите правила.

§ 2. За всички локомотиви, мотриси и мотрисни влакове, на които се налага промяна в серийното означение и/или поредния номер, в едномесечен срок от влизане в сила на настоящите правила, да се отрази промяната в НРВ по служебен път от отговорните служители за водене на регистъра.

§ 3. На возилата, на които се налага промяна на  серийното означение и/или поредния номер трябва да им бъдат свалени номерните табели, като на тяхно място се маркират временно или се монтират табели с новите номера, което да се извърши в двумесечен срок от датата на влизане в сила на настоящия правилник.

§ 4. Локомотивите, мотриси и мотрисни влакове, на които не се променят серийните и поредните номера, да се експлоатират със съществуващите номера.

§ 5. Смяната на номерата на локомотиви, мотриси и мотрисни влакове да се отрази в техническите паспорти на локомотивите.

§ 6. ТПС, който се експлоатира по националната жп инфраструктура, следва да се приведе в съответствие с изискванията за надписи, знаци и обозначения, вписани в настоящия правилник, в срок от 6 месеца от влизане в сила на настоящия правилник.

§ 7. (1) За всеки ТПС, на който е определен 12 цифров европейски код при вписването му в НРВ, се определя лице, отговорно за поддръжка.

(2) Лицето по чл. 3 ал.2 от правилника следи и актуализира вписаните данни в НРВ.

(3) Ако в НРВ за дадено превозно средство е вписано лице, отговорно за поддръжка,  изпълняващо дейността си по силата на сключен договор, ограничен със срок на валидност, лицето по чл.3 ал.2 от правилника, следва да го следи и при необходимост да уведомява и изисква от заинтересованите страни необходимите доказателства, с цел поддържане на актуалността на данните в НРВ.

- Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Правилата са задължителни за служителите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, с вменена отговорност за водене на НРВ, включваща отговорност за определяне на номерата на ТПС.

§ 2. Служителите на ИАЖА, с вменена отговорност за водене на НРВ и определяне на номерата на ТПС се задължават да познават и спазват разпоредбите на тези правила.

§ 3. Неразделна част от настоящите правила са приложенията към тях.

§ 4. Контролът по спазване на правилата се осъществява от Главния директор на ГДЖИ.

§ 5. При изготвянето на настоящият правилник се взе в предвид проекта на „Ръководство за определяне на серийното означаване, номериране и поставяне на надписи и знаци на тягов подвижен състав“, приложено към Протокол №1 от 02.11.2016 г. от работата на работна група, в състав по заповед №14-00-97/19.09.2016 г. на изпълнителния директор на ИАЖА, с участие на външни експерти по компетентност и одобрен Доклад с изх. №10-18-52/25.11.2016 г. от председателя на работната група.

§ 6. Настоящият правилник влиза в сила от утвърждаването на заповед № ……/……….. на Изпълнителния директор на ИАЖА и могат да бъдат променени при промяна на нормативната уредба, европейско законодателство, прилагане на добри практики и/или при целесъобразност, със заповед на Изпълнителния директор на ИАЖА.

§ 7. При изготвянето на „Правилник за определяне на серийното означаване, номериране и поставяне на надписи и знаци на тягов подвижен състав в ИАЖА – версия 1/2017 г. са взети в предвид следните нормативни документи:

- Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ).

- Наредба №57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (Наредба №57).

- Наредба №58 от 2 август 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (Наредба №58).

- Директива 2008/57/ЕО - относно „Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Общността“ на Европейския парламент  и последващи изменения.

- Решение 2007/756/ЕО от 9 ноември 2007 година за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО.

- Решение 2012/757/ЕС от 14 ноември 2012 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз и за изменение на Решение 2007/756/ЕО.

- Решение 2011/107/EC на комисията от 10 февруари 2011 година за изменение на Решение 2007/756/ЕО за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав.

- Решение 2013/710/ЕС на комисията от 2 декември 2013 година за изменение на Решение 2012/757/ЕС относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз.

- Регламент (ЕС) 2015/995 на комисията от 8 юни 2015 година за изменение на Решение 2012/757/ЕС относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз.

- UIC 438-3 „Обозначаване на тягови возила“.

- ПЛС 405/87 „Предписания за серийно означаване и номериране на тяговия подвижен състав на БДЖ“.

- ПЛС 406/87 „Инструкция за отличителни знаци, надписи, указатели, означения и боядисване на ТПС на БДЖ“.

- UIC 640:2003 Знаци, надписи, указатели и означения на ТПС.

Приложения, които са неразделна част от настоящия правилник:

- Приложение 1 - адаптиране на съществуващите серии ТПС към изискванията на настоящия правилник.

- Приложение 2 – скица на серии 45 000 Е-локомотиви с обозначение на знаците и надписите, които задължително се поставят на рамата, надстройката (коша) и в кабината.

- Приложение 3 – скица на серии 51 000 Дм-локомотиви с обозначение на знаците и надписите, които задължително се поставят на рамата, надстройката (коша) и в кабината.

- Приложение 4 – скица на серии 52.000 Дм-локомотиви с обозначение на знаците и надписите, които задължително се поставят на рамата, надстройката (коша) и в кабината.

- Приложение 5 – скица на серии 55.000 Дм-локомотиви с обозначение на знаците и надписите, които задължително се поставят на рамата, надстройката (коша) и в кабината.

- Приложение 6 – други надписи, указатели и означения на локомотивите, мотрисите и мотрисните влакове.

Приложение №1

Адаптиране на съществуващите серии ТПС

към изискванията на настоящия правилник

- Общо положение.

Към момента свободните и заети позиции по серии ТПС са:

| Серийни означения на ТПС | Вид ТПС | Серия |  |  | Серийни означения на ТПС | Вид ТПС | Серия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 01 до 09 | за влакови дизелови локомотиви | 01 000 |  |  | от 50 до 59 | за маневрени дизелови локомотиви | 50 000 |  |
|  |  | 02 000 |  |  |  |  | 51 000 | заета |
|  |  | 03 000 |  |  |  |  | 52 000 | заета |
|  |  | 04 000 | заета |  |  |  | 53 000 |  |
|  |  | 05 000 |  |  |  |  | 54 000 |  |
|  |  | 06 000 | заета |  |  |  | 55 000 | заета |
|  |  | 07 000 | заета |  |  |  | 56 000 |  |
|  |  | 08 000 |  |  |  |  | 57 000 |  |
|  |  | 09 000 |  |  |  |  | 58 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 59 000 |  |
| от 10 до 19 | за дизелови мотриси и мотрисни влакове (ДМВ) | 10 000 | заета |  | от 60 до 69 | за маневрени електрически локомотиви | 60 000 |  |
|  |  | 11 000 |  |  |  |  | 61 000 | заета |
|  |  | 12 000 |  |  |  |  | 62 000 |  |
|  |  | 13 000 |  |  |  |  | 63 000 |  |
|  |  | 14.000 | заета |  |  |  | 64 000 |  |
|  |  | 15 000 |  |  |  |  | 65 000 |  |
|  |  | 16 000 |  |  |  |  | 66 000 |  |
|  |  | 17 000 |  |  |  |  | 67 000 |  |
|  |  | 18 000 | заета |  |  |  | 68 000 |  |
|  |  | 19 000 | заета |  |  |  | 69 000 |  |
| от 20 до 29 | свободна (за електрически ТПС) | 20 000 |  |  | от 70 до 79 | за маневрени и влакови теснопътни локомотиви и мотриси | 70 000 | заета |
|  |  | 21 000 |  |  |  |  | 71 000 | заета |
|  |  | 22 000 |  |  |  |  | 72 000 |  |
|  |  | 23 000 |  |  |  |  | 73 000 |  |
|  |  | 24 000 |  |  |  |  | 74 000 |  |
|  |  | 25 000 |  |  |  |  | 75 000 | заета |
|  |  | 26 000 |  |  |  |  | 76 000 | заета |
|  |  | 27 000 |  |  |  |  | 77 000 | заета |
|  |  | 28 000 |  |  |  |  | 78 000 |  |
|  |  | 29 000 |  |  |  |  | 79 000 |  |
| от 30 до 39 | за електрически мотрисни влакове (ЕМВ) | 30 000 | заета |  | от 80 до 89 | свободна (за електрически ТПС) | 80 000 |  |
|  |  | 31 000 | заета |  |  |  | 81 000 |  |
|  |  | 32 000 | заета |  |  |  | 82 000 |  |
|  |  | 33 000 | заета |  |  |  | 83 000 |  |
|  |  | 34 000 |  |  |  |  | 84 000 |  |
|  |  | 35 000 |  |  |  |  | 85 000 |  |
|  |  | 36 000 |  |  |  |  | 86 000 |  |
|  |  | 37 000 |  |  |  |  | 87 000 |  |
|  |  | 38 000 |  |  |  |  | 88 000 |  |
|  |  | 39 000 |  |  |  |  | 89 000 |  |
| от 40 до 49 | за влакови електрически локомотиви | 40 000 |  |  | от 90 до 99 | за специален подвижен състав | 90 000 |  |
|  |  | 41 000 |  |  |  |  | 91 000 |  |
|  |  | 42 000 | заета |  |  |  | 92 000 |  |
|  |  | 43 000 | заета |  |  |  | 93 000 |  |
|  |  | 43 300 | заета |  |  |  | 94 000 |  |
|  |  | 43 500 | заета |  |  |  | 95 000 |  |
|  |  | 44 000 | заета |  |  |  | 96 000 |  |
|  |  | 45 000 | заета |  |  |  | 97 000 |  |
|  |  | 46 000 | заета |  |  |  | 98 000 |  |
|  |  | 46 200 | заета |  |  |  | 99 000 |  |
|  |  | 47 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 000 |  |  |  |  |  |  |

- Адаптиране на съществуващите серии ТПС

| Съществуващо положение | Ново положение |
| --- | --- |
| серия | вид ТПС | серия |
| 60 000 | дизелов влаков локомотив | 06 300 |
| 80 000 | маневрени теснопътни локомотиви | 70 000 |
| 81 000 | маневрени теснопътни локомотиви | 71 000 |
| 81 000 | маневрен дизелов локомотив | 55 300 |
| 86 000 | електрически влаков локомотив | 86 000 |
| 87 000 | електрически влаков локомотив | 87 000 |
| 87 700 | електрически влаков локомотив | 85 000 |
| 92 000 | електрически влаков локомотив | 88 000 |
| 192 000 | електрически влаков локомотив | 80 000 |
| 204 000/V100 | маневрен дизелов локомотив | 56 000 |
| 232.000 | дизелов влаков локомотив | 07 000 |
| 345.000/346.000 | маневрен дизелов локомотив | 52 300 |
| MDD4 | маневрен дизелов локомотив | 50 000 |

- Историческа справка

| Серии в сила до 1987 г., съгласно ПЛС 405/87 | Серии приети след 1988 г., съгласно ПЛС 405/87 |
| --- | --- |
| 04.01÷10 и т.н. | 04001-4 ÷ 04010-5 и т.н. |
| 06.01÷10 и т.н. | 06001-2 ÷ 06010-3 и т.н. |
| 07.01÷10 и т.н. | 07001-1 ÷ 07010-2 и т.н. |
| 18.01÷10 и т.н. | 18001-8 ÷ 18010-9 и т.н. |
| 118.01÷10 и т.н. | 18701-3 ÷ 18710-1 |
| 218.01÷10 и т.н. | 18401-0 ÷ 18410-4 |
| 24.01÷5 и т.н. | 14001-2 ÷ 14005-3 и т.н. |
| 29.01 и т.н. | 19001-7 |
| 32.01÷10 и т.н. | 32001-0 ÷ 32010-1 и т.н. |
| 232.01 ÷ 10 и т.н. | 32201-6 ÷ 32210-7 и т.н. |
| 232.101÷ 110 и т.н. | 32301-4 ÷ 32310-5 и т.н. 33001-5 ÷ 33210-6 и т.н. |
| 41.01÷10 и т.н. | 41001-9 ÷ 41010-0 и т.н. |
| 42.01÷10 и т.н. | 42001-8 ÷ 42010-9 и т.н. |
| 43.01÷10 и т.н. | 43001-7 ÷ 43010-7 и т.н. |
| 43р.57÷67 и т.н. | 44057-8 ÷ 44067-7 и т.н. |
| 43.146÷150 и т.н. | 45146-8 ÷ 45150-0 и т.н. 46001 ÷46010-5 и т.н. 46123-8 и т.н. за скорост 160км/ч |
| 51.01÷10 и т.н. | 51001-6 ÷ 51010-7 и т.н. |
| 52.01÷10 и т.н. | 52001-5 ÷ 52010-6 и т.н. |
| 55.01÷10 и т.н. | 55001-2 ÷55010-3 и т.н. |
| 64.01÷10 и т.н. | 59001-8 ÷59010-9 и т.н. |
| 70.100÷101 и т.н. | 60001-5 ÷ 60002-3 и т.н. |
| 75.01÷10 и т.н. | 75001-8 ÷ 75010-9 и т.н. |
| 76.01÷10 и т.н. | 76.001-7 ÷ 76010-8 и т.н. 77001-6 ÷ 77010-7 и т.н. |
| 92.01 | 80001 |
| 93.01÷10 и т.н. | 82001-9 ÷ 82010-0 и т.н. |
| 94.01÷10 и т.н. | 81001-0 ÷ 81010-1 и т.н. |
| Снегорин Байлак | 91001-8 |
| ЕМ120 Plasser | 92001-7 |

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение №6

ДРУГИ НАДПИСИ, УКАЗАТЕЛИ И ОЗНАЧЕНИЯ НА ЛОКОМОТИВИТЕ, МОТРИСИТЕ И МОТРИСНИТЕ ВЛАКОВЕ

При съставяне на приложението са използвани ПЛС 406/87 на БДЖ, UIC 640:2003, UIC 545, UIC 440 и БДС 16166-85 .

I. Външни отличителни знаци:

1. Фабрична табелка на завода-производител

Два броя табелки, които съдържат наименованието на завода-производител, фабричен номер на локомотива, година на производство и държава, разположени на страничните стени на рамата на локомотива.

2. Надпис за последния заводски ремонт на локомотива

Два броя надписи, маркирани върху страничните стени на рамата с бяла боя, които съдържат инициалите на вида на ремонта и завода, последните две цифри на годината, месеца и датата, на които е предаден локомотива от ремонт за експлоатация.

3. Надпис за последна извършена скоростно – спирачната проба

Два броя надписи, маркирани върху страничните стени на рамата с бяла боя, които съдържат инициалите на скоростно – спирачната проба.

| Период на проверка | Ревизия на спирачната с-ма | ДД.ММ.ГГ | +… м. |
| --- | --- | --- | --- |

- Надпис за извършено боядисване на локомотива

| ЛАК | Ремонтно предприятие | ДД.ММ.ГГ |
| --- | --- | --- |

5. Табелка с означение на номера на командната кабина

Два броя обозначения с римски цифри I или II, които се разполагат на страничните стени на рамата на локомотива в непосредствена близост до входните врати или под страничните прозорци.

6. Означение за дължината на локомотива от буфер до буфер или дължината между спряговете на снабдените с автоматичен спряг локомотиви

Два броя надписи, маркирани с бяла боя върху страничните стени на рамата на локомотива.

7. Означение на разстоянието между централните болтове на локомотива.

Два броя надписи, маркирани с бяла боя върху страничните стени на рамата на локомотива под надписа за дължината от буфер до буфер.

8. Означение за междуосието (разстоянието между крайните колооси) на талигата

Четири броя надписи, маркирани с бяла боя върху страничните стени на рамата на талигата, а при невъзможност - на страничните стени на рамата на локомотива.

9. Означение на служебната маса на локомотива с 2/3 служебни запаси (вода, масло, гориво, пясък...).

Два броя надписи, маркирани с бяла боя върху страничните стени на рамата на локомотива, съвместно с надписите за спирачката.

10. Означения за спирачката на локомотива

а) Два броя надписи със съкратено означение на спирачката с въздух под налягане (съгласно UIC 545), маркирани с бяла боя на страничните стени на рамата на локомотива.

б) Два броя надписи за инсталиране в локомотива на други помощни спирачки, които увеличават спирачните възможности, означени с буквите:

Е - електродинамична спирачка,

Н - хидродинамична     спирачка,

Мg - магнитно-релсова спирачка,

като сума кьм съкратеното означение на вида на спирачката (маркирани както в т."а"). Пример:

в) Означения за локомотив, оборудван с дискови спирачки 2 бр. В съответствие с UIC 545 приложение 7 се маркира с бяла боя в непосредствена близост в дясно от съкратеното означение на спирачката (т."а");

ТПС, оборудван с дискови спирачки трябва да има задължително от двете страни устройства, показващи състоянието на спирачката - "задействувана – свободна”

г) Означение на локомотив, оборудван с композиционни калодки (2 броя).

В съответствие с UIC 545 приложение 6 се маркира с бяла боя в непосредствена близост в дясно от съкратеното означение на спирачката (т."а").

д) Означение за локомотив, оборудван с електропневматична спирачка (2 броя).

В сьответствие с UIC 545 приложение 8 се маркират в непосредствена близост в дясно от съкратеното означение на спирачката (т."а") с жълта боя на бял фон -електропневматична; с червена боя на бял фон - преминаващи проводи за електропневматична спирачка.

е) Означение на локомотив, оборудван със спирачка с висока мощност (2 броя).

В съответствие с UIC 545 приложение 2 се нанася в непосредствена близост в ляво от съкратеното означение на спирачката (т."а"), ако локомотивът има спирачен процент най-малко 150 %.

ж) Двa броя надписи за спирачна маса на ТПС при използване само на спирачката с въздух под налягане в зависимост от положението на превключвателя (товаро-пътническия обрьщател), маркирани с бяла боя на страничните стени на рамата на локомотива.

При едновременно действие на няколко вида спирачки, с което се увеличава мощността на спирачката се маркират с червени цифри спирачните маси за всички възможни комбинация, като например:

Надписите се подреждат един под друг така, че най-отгоре да бъде този с най-голяма стойност на спирачната маса, а най-отдолу този, с най-малка.

11. Означение на местата за повдигане на локомотива. Символично означение, маркирано с бяла боя върху местата за повдигане на локомотива.

В зависимост от начина на повдигане да се използват следните означения:

а) повдигане на локомотива с талиги, респективно колооси;

б) повдигане на локомотива само от единия край, с талига, респективно с колооси;

в) повдигане на локомотива без талиги, респективно без колооси;

12. Означение и надпис за местата, където съществува опасност от високо напрежение.

Означение и надпис, маркирани на местата, където съществува опасност от високо напрежение и на врати, зад които се намира оборудване, което работи с напрежение опасно за живота.

13. Указател на гьрловина

- за зареждане с охладителна течност на дизеловия двигател, маркиран с черна боя върху зелена основа.

- за зареждане с вода на отоплителния котел, маркиран с черна боя върху зелена основа.

- за зареждане с гориво на дизеловия двигател, маркиран с черна боя върху кафява основа.

- за зареждане с гориво на отоплителния котел, маркиран с черна боя върху кафява основа.

14. Указател на кран за изпускане на охладителната течност

-от дизеловия двигател, маркиран с черна боя върху зелена основа.

- от отоплителния котел, маркиран с черна боя върху зелена основа.

15. Указател за бункер за пясък или гърловина за зареждане на бункера с пясък, маркиран с черна боя върху бяла основа.

16. Указател за акумулаторната батерия, маркиран с черна боя върху бяла основа.

17. Означение на електрическите съединители за външно и вътрешно захранване на уреди и апарати с данни за работното напрежение, вид и честота на ток.

Надпис, маркиран с бяла или жълта боя, в зависимост от цвета на повърхността, върху която се нанася.

18. Указател на местата, от където става зареждане и изпразване на санитарните инсталации на ТПС.

Зеленият цвят на пръстена показва, че водата през зимата може да замръзне, въпреки наличието на отопление на ТПС. Жълтият цвят на пръстена показва, че водата не може да замръзне дори и при много ниски външни температури, когато е включено отоплението на ТПС.

Допълнителен указател (с плътен жълт кръг на бяла основа)

Показва, че след изключване на отоплението на ТПС при положение, че температурата в него е над 20°С в продължение на 12 часа няма опасност от повреди на санитарните инсталации при условие , че външната температура не е по-ниска от 10°С.

19. Означение за ТПС и уредба за радиофициране на влака; в съответствие с UIC 440 да се маркират с черна боя следните означения:

а) Означение на ТПС оборудван с високоговорителна уредба със съединител за включване на мобилна (преносима) уредба за информация и озвучаване;

б) Означение за ТПС оборудван с високоговорителна уредба със съединител за включване на преносима уредба за информация и озвучаване, но без микрофон.

в) Означение на ТПС оборудван с високоговорителна уредба без съединител за включване на мобилна (преносима) уредба за информация и озвучаване ;

г) Означение на ТПС оборудван с високоговорителна уредба без съединител за включване на мобилна (преносима) уредба за информация и без микрофон;

Означенията (2 бр.) по тази точка се разполагат на страничните стени на рамата на локомотива.

20. Означения за налягането на въздухопроводите на локомотива.

Надписи 5bar и 10bar с височина 45 mm, маркирани с бяла боя върху челните греди на локомотива до крановете за главния въздухопровод (5bar) и въздухопровода на главния въздушен резервоар (10bar).

II.Означения в кабината на машиниста:

Във всяка кабина на локомотива на подходящо място добре видимо преди всичко от мястото на машиниста да се поставят следните надписи:

1. Максимална скорост на локомотива

Максимална скорост на изолиран локомотив,  когато спирачния му процент налага по-ниска скорост;

2.  12-цифров номер на локомотива (включващ серия, номер и контролна цифра)

3. Означение на командните кабини с цифрите I и II.

- Спирачни маси на локомотива в зависимост от положението на превключвателя

- Означение (мълния) за местата, където съществува опасност от високо напрежение.

- Указател "Изход" на вратите за бързо напускане на командната кабина в случай на опасност, маркиран с червена боя на зелена основа.

III. Маркиране на инсталациите на локомотив и техните елементи

Всички инсталации на локомотивите и елементите им да се означават с табелки с наименование и номер в съответствие с техническата документация и приложените към нея функционални схеми и схеми на свързване.

- На подходящо добре видимо място в командните кабини или машинното помещение се поставят табла със схемите на основните инсталации на локомотива (електрическа, въздушна, водна, маслена, горивна и т.н.).

- Важните функционални агрегати, блокове и елементи се означават с табелки, закрепени върху тях на добре видимо място. Табелките трябва да съдържат наименование, позиция по схема и технически данни за агрегатите и блоковете.

- Тръбопроводите на различните инсталации се означава посредством цветови код чрез боядисване със цветна боя, както следва:

- охладителна течност		зелен

- масло				кафяв

- въздух спирачен			черен

- въздух команден			син

- пара					сребрист

- гориво				червен

- електрическа инсталация		жълт

- Местата за смазване на локомотивите се означават съгласно БДС 16166-85 със следните геометрични фигури, вътре в които е изписано наименованието на смазочния материал:

- масла (квадрат)

- пластични смазки (равностранен триъгълник)

- специални смазочни материали (твърди смазки, суспензии, емулсии и др.) – (шестоъгълник)

Означенията се изпълняват чрез маркиране с черна боя на бял или жълт фон. Същите означения да се използват и при картите за смазване на локомотивите.

IV. Означаване на врати и капаци на шкафове и сандъци за принадлежности и резервните части

- Вратите и капаците на шкафовете и сандъците за принадлежностите и резервните части, както и местата за закрепване на някои от тях да се означават със следните символи,  маркирани с черна или бяла боя върху съответно светъл или тъмен фон.

а) Означения за сигнални средства

б) Принадлежности:

в) Резервни части

# Text boxes

Цифри 9+10+11

-пореден номер на возило от серията

Цифри 7+8 –

Серия на ТПС

Цифри 5+6 –

за България се приема „00“

Цифра 1 – „9“ за всички ТПС

Цифри 3+4 –

Код на страната – за България “52”

Цифра 2 – тип на ТПС

Цифра 12 –

Контролна цифра

Цифри 7+8 –

Серия на ТПС

Цифри 9+10+11

-пореден номер на возило от серията

Цифра 12 –

Контролна цифра

)80 mm(

)45 mm(

VKM

VKM

EVN

VKM

EVN

EVN

EVN

VKM

EVN

VKM

EVN

EVN

VKM

EVN

VKM

VKM

EVN

EVN

EVN

VKM

EVN

EVN

EVN

EVN

| Вид ремонт | Ремонтно предприятие | ДД.ММ.ГГ |
| --- | --- | --- |

| КР | Ремонтно предприятие | ДД.ММ.ГГ |
| --- | --- | --- |